## Slide 1
PROJECT PRESENTATION
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행 시스템
차선 인식 · 오른쪽→왼쪽 차선 변경 · 선두-후미 차량 연동
시연: 선두차량 + 후미차량 1대
통합 대시보드 · 깜빡이 · 비상 정지 기능은 미촬영

## Slide 2
프로젝트가 해결한 세 가지 과제
02
인지-판단-제어를 연결해 한 대의 자율주행을 다중 차량 움직임으로 확장했습니다.
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행
01
차선 인식
카메라 영상의 차선 경계를 검출하고 차로 중심 오차를 계산합니다.
OpenCV / YOLO 실험
02
차선 변경
중앙선과 차선 폭을 기억해 오른쪽 차로에서 왼쪽 차로로 이동합니다.
점선 공백 보완
03
군집주행
선두차량의 직진과 차선 변경 경로를 후미차량이 이어서 추종합니다.
후미차량 최대 2대 구성

## Slide 3
카메라 입력이 조향과 군집주행으로 이어집니다
03
현재 폴더의 코드는 선두차량 인지·제어를 중심으로 구성되어 있습니다.
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행
카메라
320×240 / 30 FPS
차선 인식
OpenCV · YOLO
경로·PD 제어
중심 오차 → 조향값
선두차량
라인 추종 · 차선 변경 · 안전 정지
후미차량 1 | 영상 시연 포함
후미차량 2 | 전체 구성, 영상 미사용
통합 제어 기능
깜빡이 · 비상 정지 · 차량 상태 제어
이번 시연 영상에는 미촬영

## Slide 4
중앙선 기억이 차선 변경을 안정화합니다
04
단일 라인 추종에서 복수 경계선과 중앙선 기억 방식으로 단계적으로 확장했습니다.
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행
1
ROI 추출
하단 관심 영역에서 차선 후보를 선별
2
경계 모델
LEFT-MIDDLE-RIGHT 세 경계를 군집화
3
중앙선 기억
출발 시 중앙선과 차선 폭을 저장
4
완료 판정
중앙선 통과와 안정 프레임 확인
모듈 흐름
lane_follow → lane_space_preview → steering_test → web_dashboard → center_memory

## Slide 5
인식이 불안정하면 계속 주행하지 않고 멈춥니다
05
실차 제어는 안정 프레임, 시간 제한, 데이터 신선도를 함께 검사합니다.
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행
01
차선 소실
허용 프레임을 넘기면 모터를 즉시 정지
02
전환 시간 초과
차선 변경이 12초를 넘으면 조향과 주행을 해제
03
오래된 추론 결과
YOLO 결과와 자동 명령의 유효 시간을 제한
04
단계별 검증
영상만 → 조향만 → 저속 실차 시험

## Slide 6
영상은 세 단계의 연결 동작을 보여줍니다
06
통합 대시보드와 안전 제어 기능은 구현됐지만 영상에는 포함하지 않았습니다.
다중 RC카 차선 인식 및 군집주행
01
라인 추종
선두차량이 오른쪽 차로 중심을 따라 주행
02
왼쪽 차선 변경
중앙선을 통과해 목표 차로 중심으로 이동
03
후미 추종
후미차량 한 대가 같은 변경 경로를 따라감
미촬영
후미차량 2대 전체 구성 · 통합 대시보드 · 깜빡이 · 비상 정지

## Slide 7
RESULT
차선 인식에서 군집주행까지 하나의 시연 흐름으로 연결했습니다
구현 성과
• OpenCV 기반 라인 추종 • 중앙선 기억 방식의 왼쪽 차선 변경 • 선두-후미 차량 연동 주행 • 인식 실패 시 정지하는 안전 제어
다음 개선
양방향 차선 변경 추종 거리 수치화 3대 전체 시나리오 재검증
감사합니다
Q&A